## Slide 1: Основы экологической безопасности
Эколог-проектировщик
ООО «ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ»
Останина Екатерина Вячеславовна

## Slide 2: Постановка на учет в реестре объектов НВОС
Какие объекты необходимо ставить на учет? Любые предприятия, вне зависимости от вида деятельности и объемов производства, должны поставить свои объекты НВОС на государственный учет в Росприроднадзор.
Когда нужно ставить объект на учет? В течение шести месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
Как поставить объект на учет? Для этого следует подать заявку в территориальный орган Росприроднадзора или орган исполнительной власти субъекта РФ (в зависимости от уровня надзора объекта)
Каким законом регламентируются данные требования? Обязательство ставить на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) прописано в законодательстве (ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ)

## Slide 3: Ответственность по учету объектов НВОС
Что будет, если не поставить объект на учет? Если не поставить объект НВОС на учет вовремя или не сделать этого вовсе, ст. 8.46 КоАП РФ предусмотрен штраф:
для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. рублей;
для юридических лиц и ИП — от 30 до 100 тыс. рублей.
Аналогичные санкции предусмотрены за несвоевременную актуализацию сведений об объекте в реестре.
За сокрытие или искажение экологической информации грозит ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ: от 3 до 6 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 80 тыс. рублей для организаций и ИП.

## Slide 4: Инвентаризация источников и выбросов ЗВ
Для постановки на государственный учет объектов НВОС необходимо провести инвентаризацию источников и выбросов ЗВ в атмосферный воздух
Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ - обязательная процедура определения и систематизации данных о выбросах в атмосферный воздух хозяйствующего субъекта (предприятия или организации)
На основе данных инвентаризации разрабатывается ряд других экологических документов (проект НДВ, план мероприятий при НМУ, проект СЗЗ и др.)
Согласование отчета по инвентаризации в органах надзора не требуется, однако при выявлении некорректной инвентаризации в ходе контрольно-надзорных мероприятий под сомнение может быть поставлена большая часть природоохранной документации предприятия или организации.

## Slide 5: Категория объекта НВОС
Категория объекта присваивается на основании критериев, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2398
I категория | II категория | III категория | IV категория
объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий | объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду | объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду | объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду

## Slide 6
I
Комплексное экологическое разрешение (КЭР)
II
Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС)
III
Отчет по программе производственного экологического контроля (ПЭК)
IV
Отчеты
Отчеты
Отчеты
Отчеты
Разрешительная природоохранная документация

## Slide 7
Комплексное экологическое разрешение
Нормативы допустимых выбросов (НДВ) 1, 2 класс
Нормативы допустимых сбросов
(НДС) 1, 2 класс
Нормативы образования и размещения отходов (НООЛР)
Расчет технологических нормативов
Программа ПЭК
Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ)
Необходимая экологическая документация для объектов I категории

## Slide 8
Декларация о воздействии на окружающую среду
Нормативы допустимых выбросов(НДВ)
Нормативы допустимых сбросов (НДС)
Нормативы образования и размещения отходов (НООЛР)
Программа ПЭК
Программа мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС)
Необходимая экологическая документация для объектов II категории

## Slide 9
Нормативы допустимых выбросов (НДВ) 1, 2 класс
Нормативы допустимых сбросов (НДС) 1, 2 класс
Инвентаризация отходов
Программа ПЭК
Необходимая экологическая документация
для объектов III категории

## Slide 10
Проект нормативов допустимых выбросов
(Проект НДВ)
Проект НДВ – это документ, содержащий в себе расчеты допустимых норм выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками объекта негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).
Приказ Минприроды России от 11.08.2020 N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
Срок действия Проекта НДВ - 7 лет (при условии неизменности технологического процесса).
Постановление Правительства от 09.12 2020 года №2055 "О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух"

## Slide 11
Чтобы определить нужно ли разрабатывать мероприятия по НМУ необходимо:
провести инвентаризацию источников выбросов ЗВ в атмосферу на предприятии;
провести расчет выбросов в соответствии с действующими методиками;
сделать расчет рассеивания в сертифицированной унифицированной программе УПРЗА;
проанализировать значения приземных концентраций в контрольных точках на границе площадки, СЗЗ, территории жилой зоны и особых зон;
рассчитать вклады выбросов конкретных стационарных источников в приземные концентрации (в %) в контрольных точках;
в случае увеличения значений расчетных концентраций в контрольных точках на 20%, 40% и 60% проводится сравнение значений с ПДК соответствующих веществ
План мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

## Slide 12
Штрафы за нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха
В соответствии со Ст.31. гл. VIII. Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Штрафы за нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха предусмотрены:
Гл. 8. Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Ст. 251. Уголовного Кодекса РФ.

## Slide 13
Штрафы за нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха
Гл. 8. Кодекса РФ об административных правонарушениях
Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации
на должностные лица - от 3 000 до 6 000 рублей;
на юридические лица - от 20 000 до 80 000 рублей.
Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения:
на должностные лица - от 40 000 до 50 000 рублей;
на юридические лица - от 180 000 до 250 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
2. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него:
на должностные лица - от 10 000 до 20 000 рублей;
на юридические лица - от 80 000 до 100 000 рублей.

## Slide 14
Штрафы за нарушение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха
Ст. 251. Уголовного Кодекса РФ
П.1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха:
штраф в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев.

## Slide 15
Программа производственного экологического контроля
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) — это система мер, направленных на обеспечение допустимого уровня воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Программа представляет собой описание воздействия предприятия по следующим разделам: воздух, вода, отходы. А также предусматривает контроль уровня загрязнения по каждому виду воздействия.
Приказ Минприроды России от 18.02.2022 N 109 (ред. от 24.03.2023) "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля"

## Slide 16
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля
П.1. Приложения 2 к приказу Минприроды России от 18.02.2022 N 109 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»:
«Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (далее - Отчет) представляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий (далее - объекты), ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным».

## Slide 17
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
Норматив допустимых сбросов (НДС) – это один из обязательных критериев соответствия экологическому законодательству. Простыми словами – проект НДС учитывает массу загрязняющих веществ в сточных водах. И эта масса является максимально допустимой, соответствующей установленному режиму в определенном пункте водного объекта на единицу времени.
Ст. 22. Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Исходная информация для разработки проекта Норматива допустимых сбросов запрашивается водопользователем:
В Росгидромете – о фоновых концентрациях в водном объекте;
В Росрыболовстве – о рыбохозяйственном значении и категории водного объекта;
В БВУ (Бассейновое водное Управление) – о нормативах качества, установленных на уровне значений показателей природных фоновых концентраций химических веществ в водном объекте.

## Slide 18
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
Объекты I категории | Объекты II категории | Объекты III категории | Объекты IV категории
При планировании строительства объектов (при проведении ОВОС); | При планировании строительства объектов (при проведении ОВОС); | Программа производственного экологического контроля; | Не рассчитываются
В составе заявки на получение КЭР – сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности). | Приложение к декларации о воздействии на окружающую среду. | Расчет нормативов допустимых сбросов радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в сбросах загрязняющих веществ. | Не рассчитываются

## Slide 19
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
НДС действует 7 лет, но лишь при условии, если не изменились более чем на 30%:
Годовой объем стока;
Перечень сбрасываемых веществ;
Технология производства;
Методы очистки стоков;
Нормативы качества воды.

## Slide 20
Сбросы
Анализы химического состава сточных и природных вод
Инвентаризация сбросов в течение года (только для водоканалов)
Решение на пользование водным объектом
НДС
Программа наблюдений за качеством и количеством сточных и природных вод
Фоновые концентрации и гидрологическая характеристика (Росгидромет)
Рыбохозяйственная характеристика (Росрыболовство)
2ТП-(водхоз), формы 3.2, 3.3 по приказу № 903 от 9.11.2020

## Slide 21
Сбросы
Сведения о контроле качества воды в водном объекте и в сточных водах
Пояснительная записка и карта водного объекта
Информация о намечаемых водохозяйственных мероприятиях
Заявление в Минприроды или Росводресурсы
Решение на пользование водным объектом
Карта-схема предполагаемого сброса сточных вод
Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных вод
Кадастровые работы

## Slide 22
Сбросы в ЦСВ
Схема водопотребления и водоотведения
Договор с водоканалом
Декларация по составу сточных вод
Мероприятия по снижению негативного воздействия (при необходимости)

## Slide 23
Проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Зоны санитарной охраны (ЗСО) — территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект.
ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны.
ЗСО организуются в составе трёх поясов:
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчётным путём и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения вод источников водоснабжения.
Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условия, что если за её пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут её не ранее истечения расчётного срока эксплуатации.

## Slide 24
Забор воды из скважины
Финансовые и технические возможности заявителя
Оценка запасов подземных вод и паспорт скважины
Сведения о заявителе
Заявление в Минприроды* или Роснедра
Лицензия
Расчет объема забираемой воды
Проект зоны санитарной охраны и СЭЗ
4-ЛС, 2ТП-(водхоз), форма 3.1 по приказу № 903 от 9.11.2020
*Для СНТ упрощенный порядок

## Slide 25
Забор воды из реки или озера
Пояснительная записка и карта водного объекта
Заявление в Минприроды или Росводресурсы
Договор водопользования
2ТП-(водхоз), форма 3.1 по приказу № 903 от 9.11.2020
Информация о намечаемых водохозяйственных мероприятиях
Сведения о контроле качества и объема воды в водном объекте
Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений
Расчет и обоснование заявленного объема забора воды и расчет платы
Кадастровые работы

## Slide 26
Проект санитарно-защитной зоны
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — это защитная территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов«
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
Согласно Постановлению № 222, в проект СЗЗ теперь включается:
сведения о размерах санитарно-защитной зоны;
сведения о границах санитарно-защитной зоны ;
обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

## Slide 27
Проект санитарно-защитной зоны
Класс опасности предприятия | Степень опасности воздействия на человека | Размер СЗЗ
I класс | Чрезвычайно опасные | от 1000 метров
II класс | Высоко опасные | от 500 метров
III класс | Умеренно опасные | от 300 метров
IV класс | Мало опасные | от 100 метров
V класс | Практически не опасные | от 50 метров
Таблица примерных размеров СЗЗ в зависимости от класса опасности

## Slide 28
Отчетность
2ТП-(водхоз), формы 3.1, 3.2, 3.3 по приказу № 903 от 9.11.2020
2ТП-(отходы)
2ТП-(воздух)
4-ОС
4-ЛС
Отчет в региональный кадастр
Декларация о плате за НВОС
Журнал учета движения отходов
Отчет по ПЭК

## Slide 29
Отчетность
«Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды»
Росстат
до 25 января
4-ОС
4-ЛС
«Сведения о выполнении условий пользования недрами»
Роснедра
до 20 января

## Slide 30
Отчетность
2ТП-(водхоз)
Отделы Росводресурсов (бассейновые водные управления БВУ)
до 22 января
Минприроды
ежеквартально до 15 числа следующего квартала
формы 3.1, 3.2, 3.3 по приказу № 903 от 9.11.2020
Отделы Росводресурсов (бассейновые водные управления БВУ) ежеквартально до 15 числа следующего квартала

## Slide 31
Отчетность
2ТП-(отходы)
Отчет в региональный кадастр
Журнал учета движения отходов
Росприроднадзор
до 1 февраля
(менее 0,1 т/год и только ТКО не сдается)
Региональный кадастр
до 1 марта

## Slide 32
Отчетность
Росприроднадзор
до 1 марта, оплата до 10 марта
Росприроднадзор (федеральный надзор) или Минприроды (региональный надзор)
до 25 марта
Декларация о плате за НВОС
Отчет по ПЭК

## Slide 33
Мораторий на проверки и профилактические выезды
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2023 г. № 372 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».
п. 11(3) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».